## Slide 1
Образец текста
  Второй уровень
    Третий уровень
      Четвертый уровень
        Пятый уровень
Особенности и практический опыт рассмотрения ЦИМ
Сабельников Александр Николаевич
Специалист ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»

## Slide 2
Статистика заключений с ЦИМ
Соотношение количества заключений с ЦИМ
от общего числа заключений
в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»
22
7
доля заключений с ЦИМ
Госэкспертиза Челябинской области
10,78%%
4,02%
Тенденция спада доли заключений с ЦИМ
2022
2023
Chart: 
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (1 полугодие)
С применением ЦИМ | 7 | 22 | 12 | 2
Без применения ЦИМ | 174 | 204 | 141 | 83
2
30 %
17 %
6 %
20 %
10 %
17 %
Школы
ФОК
Детские сады
Производственные
Здравоохранение
Прочие объекты
Объекты с ЦИМ
12
8,51%%
2024
2
2,41%%
2025

## Slide 3
Образец текста
  Второй уровень
    Третий уровень
      Четвертый уровень
        Пятый уровень
Основы нормативной базы

## Slide 4: Требования к разработке ИМ
4
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информационная модель объекта капитального строительства (ИМ ОКС): Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. (ст.1, п.10.3).
Статья 57_5
Застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицо, ответственное за эксплуатацию объекта капитального строительства, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, обеспечивают формирование и ведение информационной модели.

## Slide 5: Требования к разработке ИМ
5
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2021 года N 331
Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком…обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства
П. 1 формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства обеспечиваются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае если договор о подготовке проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заключен после 1 января 2022 г., за исключением объектов капитального строительства, которые создаются в интересах обороны и безопасности государства.
С 1 сентября 2023 года постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2022 года № 2357 дополняет требования в части
ведения информационной модели объекта капитального строительства застройщиком или техническим заказчиком, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов № 214-ФЗ»

## Slide 6: Требования к разработке ИМ
 | ПП РФ № 331 | ПП РФ № 2357 | 
Тип объекта | любой | многоквартирные дома по 214-ФЗ | индивидуальные дома по 214-ФЗ
Тип финансирования | бюджетное | не нормируется | не нормируется
Договор о подготовке ПД | после 01.01.2022 | после 01.07.2024 | после 01.01.2025
Особенности | кроме объектов обороны и безопасности государства | объект подлежит экспертизе | в границах МЖК; требуется подготовка ПД
Формирование ИМ | Обязательно | Обязательно | Обязательно
ПП РФ № 331
6
ПП РФ № 2357
От 05.03.2021г.
От 20.12.2022г.

## Slide 7: Требования к разработке ЦИМ
7
СП 333.1325800.2020, п.3.1.4
Цифровая информационная модель объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС):
Совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте капитального строительства, представленных в цифровом объектно-пространственном виде.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2020 года № 1431
Не действует с 1 марта 2023 года
Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов … строительства, реконструкции объектов капитального строительства
а) сведения, документы и материалы, входящие в состав разделов проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", графическая часть которых дополнена трехмерной моделью, в случае, если требование к ее формированию установлено в задании на проектирование;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 8 июня 2022 года)

## Slide 8: Требования к разработке ЦИМ
8
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2024 года № 614
Вступило в силу с 01.09.2024
Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов
2. На этапе осуществления архитектурно-строительного проектирования в информационную модель объекта капитального строительства включаются следующие сведения, документы и материалы:
а) сведения, документы и материалы, входящие в состав разделов проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", графическая часть которых дополнена цифровой информационной моделью, в случае если формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе, утверждаемом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, который может быть дополнен в задании на проектирование, техническом задании на цифровую информационную модель;

## Slide 9: Проект Приказа об утверждении Состава ЦИМ Ожидаемая дата вступления в силу 01.03.2026 или 01.09.2026
9

## Slide 10: Проект Приказа об утверждении Состава ЦИМ
10

## Slide 11: Требования к разработке ЦИМ
 | до 01.03.2023 | Вступило в силу с 01.09.2024 до 01.09.2030
Договор о подготовке ПД | после 01.01.2022г. до 01.03.2023г. | после 01.09.2024
Формирование ЦИМ | графическая часть дополнена трехмерной моделью, в случае, если требование к ее формированию установлено в задании на проектирование | графическая часть дополнена цифровой информационной моделью, в случае если формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства являются обязательными в соответствии с требованиями ГрК РФ в составе, утверждаемом Мин. стр. и ЖКХ РФ, который может быть дополнен в задании на проектирование, ТЗ на ЦИМ →Проект Приказа об утверждении Состава ЦИМ Ожидаемая дата вступления в силу 01.03.2026 или 01.09.2026
11
ПП РФ № 1431
ПП РФ № 614
От 15.09.2020г.
Изм. 27.05.22г.
Не действует
с 01.03.2023г.
От 17.05.2024г.

## Slide 12: Типовая форма задания на проектирование
01
Отсутствие требований
к формированию и ведению ИМ
04
06
Часто встречающиеся недостатки:
Требования по формированию и ведению ИМ и ЦИМ
указываются в п. 43
Отсутствие требований
к необходимости или отсутствию необходимости разработки ЦИМ
Отсутствие требований
к степени проработки трехмерных моделей
Отсутствие требований
к атрибутивному наполнению элементов
Отсутствие требований к классификации элементов
05
02
12
Отсутствие требований
к составу разделов
трехмерных моделей
03

## Slide 13: Примеры заданий на проектирование
Подмена понятий
Отсутствие понимания чем отличается ИМ от ЦИМ
Отсутствуют требований к формированию и ведению ИМ
Не конкретизированы требования к ЦИМ
13
Формирование и ведение информационной модели ОКС
на стадии архитектурно-строительного проектирования
для бюджетных объектов является обязанностью застройщика и не может быть исключено из задания на проектирование.

## Slide 14
Предложения по дополнению
задания на проектирование
Пункт 43 типовой формы задания на проектирование
следует дополнять следующими подпунктами:
43.6 Требования к структуре хранения и передачи сведений, документов и материалов
43.5 Требования к формату предоставления сведений, документов и материалов
43.2 Требования к составу трехмерных моделей
43.4 Требования к классификации элементов
43.3 Требования к атрибутивному наполнению элементов
43.1 Цели формирования трехмерных моделей
14
Отсутствие требований приводит к невозможности оценки
соответствия проектной документации
требованиям статьи 49 ГрК РФ

## Slide 15
Образец текста
  Второй уровень
    Третий уровень
      Четвертый уровень
        Пятый уровень
Определение стоимости работ по подготовке ПД, содержащей материалы в форме ИМ

## Slide 16: Определение стоимости работ
Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, утвержденная приказом Минстроя России от 24 декабря 2020 г. № 854/пр
16
В п. 17 Методики № 854/пр учтена стоимость работ:
а) по наполнению элементов модели всей необходимой атрибутивной информацией;
б) по классификации и кодификации элементов модели;
в) по извлечению информации из модели в структурированном виде;
г) по формированию сводной модели объекта капитального строительства, по формированию модели для расчета сметной стоимости строительства;
д) по использованию модели для визуализации строительного объекта с целью проведения общественных слушаний;
е) по использованию модели для проверки и оценки технических решений;
ж) по проверке пространственного положения и геометрических параметров элементов трехмерной модели;
з) по поиску, анализу и устранению геометрических пересечений элементов трехмерной модели;
и) по поиску, анализу и устранению нарушений нормируемых расстояний между элементами трехмерной модели;
к) по осуществлению проверок трехмерной модели на соответствие требованиям заказчика к трехмерной модели и плану реализации проекта с использованием информационного моделирования;
л) по формированию заданий на корректировку отдельных трехмерных моделей по различным дисциплинам или частям объекта строительства по замечаниям заказчика и органов (организаций), уполномоченных на проведение экспертизы;
м) по корректировке информационной модели по замечаниям заказчика и органов (организаций), уполномоченных на проведение экспертизы;
н) по защите информационной модели у заказчика и органах (организациях), уполномоченных на проведение экспертизы
Смета
ПИР
Глава 12
ССРСС
(п. 171, д), гл. IX Методики определения сметной стоимости, утв. приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 4 августа 2020 года № 421/пр.)

## Slide 17: Определение стоимости работ
Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ № 18354-АВ/09 от 31.03.2025г.
17
Корректирующие коэффициенты, применяемые при определении стоимости работ
по подготовке проектной и рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели, приведенные в Нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства и реконструкции объектов жилищно-гражданского назначения, установленных приказом Минстроя России от 28 ноября 2023 г. N 848/пр, учитывают затраты по разработке цифровой информационной модели.

## Slide 18
Образец текста
  Второй уровень
    Третий уровень
      Четвертый уровень
        Пятый уровень
Проверка ЦИМ в Госэкспертизе